附件：具体参数

序号1  工程名称：图书馆二层大厅玻璃顶钢架爆皮刷防火漆工程：工作量清单

| 工程名称：图书馆二层大厅玻璃顶钢架爆皮刷防火漆工程 |
| --- |
| 序号 | 项目编码 | 名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
|  |  | 整个项目 |  |  |  |
| 1 | 011405001001 | 钢架金属面刷防火漆 | [项目特征] 1.构件名称:玻璃顶钢架（GJ-1、GJ-3） 2.腻子种类:将原有破损处的防火漆、防锈漆清理干净 3.油漆品种、刷漆遍数:涂刷红丹防锈漆一遍，白色防火漆二遍遍。 [工程内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 | m2 | 118.4 |
| 2 | 011701006001 | 满堂脚手架(增加层) |  | m2 | 848 |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |

序号2：图书馆高层建筑给水泵详细参数：2台

1.三相电机380伏，     2.输出功率≥1500瓦，

3.流量≥25立方米/时，   4.全扬程≥25米，

5.管径40毫米，        6.重量≥33千克